Montażownica OLA

Indeks: UNITROL OLA 2

# Text boxes

|  | Zewnętrzne mocowanie obręczy |  | 13''-23'' |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wewnętrzne mocowanie obręczy |  | 10''-19'' |  |
|  | Maks. szerokość kola |  | 12'' |  |
|  | Sila nacisku silownika odklejacza |  | 1500 kg |  |
|  | Wysokość urządzenia |  | 1600 mm |  |
|  | Szerokość urządzenia |  | 800 mm |  |
|  | Głębokość urządzenia |  | 900 mm |  |
|  | Ciężar urządzenia ok. |  | 180 kg |  |
|  | Zasilanie pneumatyczne |  | 8-10 bar |  |
|  | Prędkość obrotowa |  | 7 obr./min(14 obr/min wer.2-biegowa) |  |
|  | Moc silnika |  | 0,75 kW |  |
|  | Zasilanie elektryczne |  | 3 x 400V/50Hz |  |

Montażownica serii Ola jest przeznaczona do montażu i demontażu opon samochodów osobowych i dostawczych. Prosta, solidna budowa i ramie odchylane na bok pozwala zaoszczędzić miejsce w warsztacie samochodowym. Urządzenie posiada w stole dwa siłowniki rozpierające lub w wersji z dużym stolem 26" cztery silowniki, co znacznie zwiększa silę zacisku. Urządzenie może być wyposażone w silnik 2- biegowy (7/14 obr./min.)

Montażownica Ola  posiada:

Pistolet do pompowania z manometrem.

Łyżka montażowa.

Nakladki na szczęki do felg aluminiowych.

Oslona rolki.

Wersje urządzenia:

Ola  z powiększonym stolem 26" (silownik pod każdą szczęką)

Ola  w wersji 2 biegowej

Ola  z silnikiem 1 fazowym.

Wyposażenie dodatkowe:

Nakladki do felg aluminiowych

Nakladki do kól motocyklowych