# TCE 4420

TCE 4420: sprawny automat - racjonalna obsługa opon standardowych i niskoprofilowych

Montażownica TCE 4420 stanowi dobry kompromis między ekonomicznością a poziomem komfortu. Pozwala na łatwe mocowanie obręczy o średnicach od 10“ do 20“ (mocowanie zewnętrzne) i szerokości od 3“ do 11“.

Dwie prędkości obracania stołu zapewniają wysokie tempo pracy. Pneumatycznie odchylana kolumna nie zajmuje miejsca na stanowisku. Pneumatyczne uwalnianie obręczy zmniejsza ryzyko jej uszkodzenia podczas montażu. Pneumatyczne odrywanie opony od obręczy chroni koło. Występujące w opcji ramię pomocnicze ułatwia montaż/demontaż opon niskoprofilowych.

Montażownie TCE 4420 można wyposażyć w kolumnę pomocniczą TCE 300 i przystawkę do opon niskoprofilowych RFT.

Zakres dostawy

Montażownica z pneumatycznie odchylaną kolumną z głowicą, pneumatyczna łopata do odrywania opony, stół z 4 szczękami zaciskającymi, silnik z jednym lub dwoma prędkościami obracania, łyżki monterskie i nakładki z tworzywa na głowicę i łopatę.

Dane techniczne

# Oznaczenie	 	TCE 4420

Średnica obręczy mocowanej zewnętrznie 	10" - 20"

Średnica obręczy mocowanej wewnętrznie 	13“ - 23"

Szerokość obręczy 	 	3" - 11"

Maksymalna średnica koła 	 	1000 mm

Przyłącze sprężonego powietrza 	 	8 - 12 bar

Moc silnika 	 	1,25 kW

Zasilanie prądem 	 			 	3x400V 50/60 Hz

Katalogowa cena montażownicy TCE 4420:

11.500,- PLN netto

Cena zawiera koszty transportu do odbiorcy w kraju.

Urządzenia posiadają 12 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Oferta cenowa niewiążąca.