# TCE 4460

TCE 4460: specjalnie skonstruowana dla szerszych opon

Montażownica TCE 4460 jest dobrym wyborem dla warsztatów, które obsługują pasjonatów sportu. Jej techniczne wyposażenie z pneumatycznie odchylaną kolumną z głowicą, regulowaną łopatą do odrywania i kwadratowym stołem pozwala montować szerokie opony, współpracujące z obręczami do 15“ szerokości. Obręcze o średnicach od 12“ do 30“ są mocowane na TCE 4460 zewnętrznie. Dzięki występującemu w opcji ramieniu pomocniczemu i mocnemu silnikowi można komfortowo obsługiwać szczególnie sztywne opony. Dwie prędkości obracania w lewo/prawo gwarantują uniwersalność i bezpieczeństwo. Pneumatyczne uwalnianie obręczy chroni ją przed uszkodzeniem podczas montażu. Dalszymi zaletami urządzenia, istotnymi dl warsztatu, są łatwe odrywanie dużych opon i ustawianie ramienia do odrywania w różnych pozycjach, co ułatwia odciskanie opony terenowej.

Zakres dostawy

Montażownica z pneumatycznie odchylaną kolumną z głowicą (dwa położenia pracy), pneumatyczna łopata do odrywania opony, stół z 4 szczękami zaciskającymi i przekładanym uchwytem mocującym, silnik z jednym lub dwoma prędkościami obracania, pedał do napełniania opon z manometrem, łyżki monterskie i nakładki z tworzywa na głowicę i łopatę.

Dane techniczne

# Oznaczenie	 	TCE 4460

Średnica obręczy mocowanej zewnętrznie 	12" - 30"

Średnica obręczy mocowanej wewnętrznie 	14“ - 33"

Szerokość obręczy 	 	3" - 14"

Maksymalna średnica koła 	 	1200 mm

Przyłącze sprężonego powietrza 	 	8 - 12 bar

Moc silnika 	 	1,25 kW

Katalogowa cena montażownicy TCE 4460:

16.900,- PLN netto

Cena zawiera koszty transportu do odbiorcy w kraju.

Urządzenia posiadają 12 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Oferta cenowa niewiążąca.

Katalogowa cena kolumny TCE 320:    6.900,- PLN netto