# FSA 500

FSA 500: moduł diagnostyczny dla warsztatów rozpoczynających diagnozowanie elektroniki i elektryki w pojazdach.

FSA 500 - zasilany z akumulatora moduł diagnostyczny jest połączony bezprzewodowo z komputerem. Jego zalety sprawdzają się przede wszystkim podczas badania wszystkich istotnych podzespołów elektrycznych i elektronicznych w samochodzie. Wiele elementów z wyposażenia modułu, dobranych pod kątem praktycznego zastosowania, sprawia, że urządzenie to jest pewną inwestycją ukierunkowaną na przyszłościowe rozwiązania.

Główne cechy

   Kompaktowy, zasilany z akumulatora moduł diagnostyczny, połączony bezprzewodowo z komputerem (tabletem DCU 130, laptopem)

   Software potrzebny do badania najważniejszych podzespołów elektrycznych i elektronicznych w pojeździe

   Szybkie badanie podzespołów w stanie zamontowanym w samochodzie

   Ponad 30 wstępnie skonfigurowanych testów komponentów

   Generator sygnałów do symulacji sygnałów z czujników

   Pomiar prądu spoczynkowego akumulatora w okresie do 24 godzin

   Komfortowy oscyloskop uniwersalny 2-kanałowy (2 x 40 M póbek/s) oraz 4-kanałowy (4 x 1 M póbek/s)

   Test sieci informatycznych w pojazdach (np. szyny CAN)

   Zgrywanie i zapisywanie przebiegów porównawczych

   Funkcje testera silnika

   Oscyloskop układu zapłonowego

| Wyposażenie FSA 500  Walizka  Zasilacz z przewodem  Przewód USB i adapter USB Bluetooth  Przewód przyłączeniowy Multi 1/Multi 2 oraz B+/B-  Przewód przyłączeniowy do zacisku 1/15 (przewód uniwersalny II)  Sonda indukcyjna  Cęgi prądowe 1 000 A  Zestaw do pomiaru ciśnienia powietrza z przewodem elastycznym  Uniwersalna sonda KV  Czujnik temperatury oleju | Wyposażenie dodatkowe FSA 050 – tester hybryd 0 684 010 050 Cęgi prądowe 30 A 1 687 225 020 Czujnik temp. na podczerwień 1 687 230 066 Czujnik temp. pow. 1 687 230 060 Adapter Y 1 687 023 356 Wózek FSA 500 1 688 003 246 KV-Clip, strona wtórna 1 687 225 021 |
| --- | --- |

Cena zawiera: koszty transportu do odbiorcy w kraju, koszt montażu i uruchomienia.

Urządzenia posiadają 12 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Oferta cenowa niewiążąca.