# TCE 4430 / 4435 - 400V – wersja podstawowa / 2 prędkości

TCE 4430 / 4435: nowe montażownice zaprojektowane dzięki wykorzystaniu analizy FEM (Metoda Elementów Skończonych), bioniki oraz metody DFM (mechanika powstawania zniszczeń).

Zmiany w nowej konstrukcji objęły:

- nowy stół – zastosowano w nim specjalne ślizgi, które zapobiegają nadmiernemu zużyciu,
- nowa, odchylana kolumna – przeprojektowana i wzmocniona
- większy siłownik uchyłu kolumny,
- przeprojektowany korpus – tak, aby wytrzymał większe obciążenia,
- konstrukcję G-frame – specjalnie wzmocniony sworzeń kolumny wraz z przekonstruowanym korpusem.

- System “Cross jaws” – poprzecznych szczęk zaciskowych - stabilny system zaciskania obręczy

- Układ przeciwbieżnych siłowników - optymalne wyrównanie sił między szczękami zaciskowymi

Wersja TCE 4435 wyposażona w inflator (do pompowania opon bezdętkowych) umieszczony nad szczękami zaciskowymi.

Dane techniczne - 400V – wersja podstawowa / 2 prędkości

# Oznaczenie	 	TCE 4430 / 4435

Średnica obręczy mocowanej zewnętrznie 	10" - 22"

Średnica obręczy mocowanej wewnętrznie 	12“ - 24"

Szerokość obręczy 	 	3" – 12,5"

Maksymalna średnica koła 	 	1100 mm

Przyłącze sprężonego powietrza 	 	8 - 10 bar

Prędkości obrotowe stołu		7 obr/min (wolne)

15 obr/min (szybkie)

Zasilanie prądem 	 			 	3x400V 50 Hz

Montażownica TCE 4430:

Nr katalogowy 1 694 100 295

Montażownica TCE 4435 (z inflatorem)

Nr katalogowy 1 694 100 301

Cena zawiera koszty transportu do odbiorcy w kraju.

Urządzenia posiadają 12 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.